ZNALECKÝ POSUDEK

číslo: 14539-039/16

o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.3322, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.1216 a pozemku parc.č.3326/1, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.822, katastrální území a obec Rohatec, okres Hodonín, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.2686)

Objednavatel posudku: 	Soudní exekutor

Mgr.Jiří Král

Exekutorský úřad Ostrava

se sídlem Dvořákova1515/2

Vlastník nemovité věci: 	Blanka Lužniková

Hájenky 822/1

696 01 Rohatec

Účel posudku: 	Zjištění ceny nemovitosti pro

exekuční řízení - č.j.043 EX 612/15

Oceňovací předpis: 	Ocenění je provedeno podle vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování  majetku a o změně některých zákonů,  ve znění zákona č. 303/2013 Sb.,  (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky  č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a  č. 53/2016 Sb. s účinností od 12.2.2016.

Oceněno ke dni: 	29.února 2016

Posudek vypracoval: 	Jaromír Klein

Hlavní třída 565/77

708 00 Ostrava - Poruba

Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 31 stran textu včetně obálky a příloh.

V Ostravě, dne 29.února 2016

# A. NÁLEZ

## Bližší údaje o nemovité věci

## Podklady pro vypracování posudku

Výpis z katastru nemovitostí vypracovaný katastrálním úřadem v Hodoníně, dne 18.listopadu 2015,  LV č.2686.

Usnesení Soudního exekutora Mgr.Jiřího Krále, Exekutorský úřad Ostrava o ustanovení znalce č.j.043 EX 612/15 ze dne 18.11.2015.

Kopie katastrální mapy.

Konzultace na Obecním úřadu Rohatec dne 29.2.2016 k územnímu plánu obce.

Doplňující údaje sdělené zástupcem majitele nemovité věci při místním šetření dne 20.1.2016.

## Prohlídka

Oceněná nemovitá věc byla prohlédnuta znalcem dne 20.ledna 2016 za účasti zástupce objednatele a majitele nemovitosti.  Jednalo se však již o opakovanou prohlídku, neboť znalec byl na nemovitosti již dne 9.12.2015,  avšak i přes zaslání žádosti o zpřístupnění nemovitosti doporučeným dopisem, nebyl majitel přítomen a prohlídka objektu byla provedena pouze z veřejné komunikace.

## Přílohy posudku

Nabídky realitních kanceláří.

Výpis z katastru nemovitostí, LV č.2686.

Kopie katastrální mapy.

Letecký snímek.

Fotodokumentace.

Mapa oblasti.

## Předmětem ocenění jsou

1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)

2) Orná půda (BPEJ 02110)

3) Venkovní úpravy

4) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.1216

5) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.822

# B. POSUDEK A OCENĚNÍ

## 1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)

Oceněno podle § 3 vyhlášky.

### Popis

Výčet pozemků:

Parc.č.3322      zastavěná plocha a nádvoří         o výměře  3422 m2

součástí je stavba č.p.1216, RD

Parc.č.3324      zahrada                                        o výměře    226 m2

Parc.č.3325      zahrada                                         o výměře   747 m2

Parc.č.3326/1  zastavěná plocha a nádvoří           o výměře 2012 m2

součástí je stavba č.p.822, RD

Parc.č.3327     zahrada                                           o výměře 363 m2

Pozemky tvoří funkční součást rodinných domů a navazují na stavební pozemky stejného vlastníka.

### Výměra pozemku

Výměra pozemku 	3422+226+747+2012+363 	= 	 6770.00 m2

### Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2)

Hodnocený znak 	Pásmo 	Hodnota Ui

1. Velikost obce podle počtu obyvatel 	 2 	 0.80

2001 - 5000

2. Hospodářsko-správní význam obce 	 4 	 0.60

Ostatní obce

3. Poloha obce 	 4 	 1.01

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

4. Technická infrastruktura v obci 	 1 	 1.00

Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn

5. Dopravní obslužnost obce 	 2 	 0.95

Železniční zastávka a autobusová zastávka

6. Občanská vybavenost v obci 	 3 	 0.95

Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)

Součin hodnot 	 	 0.4375

Iu = SOUČIN(Ui) = 0.4375

### Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2)

Hodnocený znak 	Pásmo 	Hodnota Oi

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku 	 2 	 0.00

Tvar bez vlivu na využití

2. Svažitost pozemku a expozice 	 4 	 0.00

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace

3. Ztížené základové podmínky 	 3 	 0.00

Neztížené základové podmínky

4. Chráněná území a ochranná pásma 	 1 	 0.00

Mimo chráněné území a ochranné pásmo

5. Omezení užívání pozemku 	 1 	 0.00

Bez omezení užívání

6. Ostatní neuvedené 	 2 	 0.00

Bez dalších vlivů

Celkem 	 	 0.00

Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + 0.00 = 1.000

### Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1)

Hodnocený znak 	Pásmo 	Hodnota Ti

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi 	 2 	 0.00

Nabídka odpovídá poptávce

2. Vlastnické vztahy 	 5 	 0.00

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba  (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost 	 2 	 0.00

Bez vlivu nebo stabilizovaná území

4. Vliv právních vztahů na prodejnost 	 2 	 0.00

Bez vlivu

5. Ostatní neuvedené 	 2 	 0.00

Bez dalších vlivů

6. Povodňové riziko 	 4 	 1.00

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

Celkem * 	 	 0.00

* hodnota 6. znaku se do sumy nezapočítává

It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 = (1 + 0.00) x 1 = 1.000

### Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, bydl.nad 2000)

Hodnocený znak 	Pásmo 	Hodnota Pi

1. Druh a účel užití stavby 	 1 	 1.00

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP 	 4 	 -0.03

Bez zástavby

3. Poloha pozemku v obci 	 4 	 -0.08

Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci 	 2 	 -0.10

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku 	 3 	 -0.02

V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci

6. Dopravní dostupnost k pozemku 	 5 	 0.00

Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku

7. Osobní hromadná doprava 	 2 	 -0.01

Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti 	 2 	 0.00

Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku

9. Obyvatelstvo 	 2 	 0.00

Bezproblémové okolí

10. Nezaměstnanost 	 2 	 0.00

Průměrná nezaměstnanost

11. Vlivy ostatní neuvedené 	 2 	 0.00

Bez dalších vlivů

Celkem * 	 	 -0.24

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + -0.24) x 1 = 0.760

### Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)

Základní cena za m2 stavebního pozemku 	= Kč 	 591,-

ZC = ZCv x Iu = 1350 Kč x 0.4375 = 591 Kč

Index cenového porovnání 		x 0.7600

I = Io x It x Ip = 1.000 x 1.000 x 0.760

Cena upravená uvedenými koeficienty 	= Kč 	 449,16

Cena za celou výměru 6770.00 m2 	= Kč 	 3.040.813,20

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 	Cena celkem Kč 	 3.040.813,-

## 2) Orná půda (BPEJ 02110)

Oceněno podle § 6 vyhlášky.

### Popis

Výčet pozemků:

parc.č.3328 orná půda o výměře 2986 m2

parc.č.3330  orná půda  o výměře 2441 m2

### Výměra zemědělského pozemku

Výměra pozemku 	2986+2441 	= 	 5427.00 m2

### Úprava ceny pozemku

Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních neb

v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž

kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti

od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:

Obce s počtem 10-25 tis. obyvatel

- území sousedních obcí (60%) 		60%

### Výpočet ceny zeměděl.pozemku (§ 6 vyhlášky)

Základní cena za m2 zem.pozemku (BPEJ=02110) 	= Kč 	 5,41

Cena za celou výměru 5427.00 m2 	= Kč 	 29.360,07

Po započtení 60.00% všech přirážek a srážek 	= Kč 	 46.976,11

Orná půda (BPEJ 02110) 	Cena celkem Kč 	 46.976,-

## 3) Venkovní úpravy

Oceněno podle § 18, přílohy č.17 vyhlášky.

## 3.1) Zemní sklep zděný nebo betonový

Oceněno podle § 18, přílohy č.17 vyhlášky, pol. 15.

### Popis

Havarijní stav.

### Dílčí velikosti objektu

Výměra 1 	4.70*6.00*2.00 	= 	 56.40 m3

### Opotřebení stavby

Při stáří 50 let a životnosti 60 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 83.3333%.

### Výpočet ceny objektu (§ 18 vyhlášky)

Cena za 	 56.40 m3 	x 1.800,- Kč/m3  = Kč 	 101.520,-

CZCC: 242

SKP: 46.39.99

Koeficienty:

K5: koeficient polohový (dle přílohy č.20) 		x 0.9000

Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.41) 		x 2.2920

pp: koeficient dle trhu a polohy 		x 0.7600

pp = It x Ip = 1.000 x 0.760

Základní cena upravená uvedenými koeficienty 	= Kč 	 159.155,75

Cena stavby bez opotřebení 	= Kč 	 159.155,75

Snížení ceny za opotřebení 83.3333% 	- Kč 	 132.629,74

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 26.526,01

Zemní sklep zděný nebo betonový 	Cena celkem Kč 	 26.526,-

## 3.2) Bazén venkovní betonový nezakrytý

Oceněno podle § 18, přílohy č.17 vyhlášky, pol. 21.

### Dílčí velikosti objektu

Výměra 1 	(5.00*5.00*3.14)*1.50 	= 	 117.75 m3

### Opotřebení stavby

Při stáří 20 let a životnosti 40 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 50%.

### Výpočet ceny objektu (§ 18 vyhlášky)

Cena za 	 117.75 m3 	x 1.825,- Kč/m3  = Kč 	 214.893,75

CZCC: 242

SKP: 46.39.99

Koeficienty:

K5: koeficient polohový (dle přílohy č.20) 		x 0.9000

Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.41) 		x 2.2920

pp: koeficient dle trhu a polohy 		x 0.7600

pp = It x Ip = 1.000 x 0.760

Základní cena upravená uvedenými koeficienty 	= Kč 	 336.894,95

Cena stavby bez opotřebení 	= Kč 	 336.894,95

Snížení ceny za opotřebení 50% 	- Kč 	 168.447,47

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 168.447,48

Bazén venkovní betonový nezakrytý 	Cena celkem Kč 	 168.447,-

## 3.3) Bazén venkovní plastový nezakrytý

Oceněno podle § 18, přílohy č.17 vyhlášky, pol. 21.

### Dílčí velikosti objektu

Výměra 1 	4.50*8.50*1.40 	= 	 53.55 m3

### Opotřebení stavby

Při stáří 8 let a životnosti 20 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 40%.

### Výpočet ceny objektu (§ 18 vyhlášky)

Cena za 	 53.55 m3 	x 1.825,- Kč/m3  = Kč 	 97.728,75

CZCC: 242

SKP: 46.39.99

Koeficienty:

K5: koeficient polohový (dle přílohy č.20) 		x 0.9000

Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.41) 		x 2.2920

pp: koeficient dle trhu a polohy 		x 0.7600

pp = It x Ip = 1.000 x 0.760

Základní cena upravená uvedenými koeficienty 	= Kč 	 153.212,10

Cena stavby bez opotřebení 	= Kč 	 153.212,10

Snížení ceny za opotřebení 40% 	- Kč 	 61.284,84

Cena stavby po započtení opotřebení 	= Kč 	 91.927,26

Bazén venkovní plastový nezakrytý 	Cena celkem Kč 	 91.927,-

Venkovní úpravy 	Cena celkem Kč 	 286.900,-

## 4) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.1216

Oceněno podle § 35 vyhlášky.

### Popis

Jedná se o nepodsklepený, přízemní rodinný dům se sklonitou střechou, kde půdního prostoru není využito jako podkroví. Dům je v užívání od roku 1906 avšak nachází se v udržovaném technickém stavu, kdy práce záchovné údržby jsou průběžně prováděny. V domě se nachází jedna bytová jednotka s dispozicí 3+1. Dům štítovou zdí navazuje na rodinný dům č.p.822.

Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z vepřovic v tl.60 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce provedeny s rovnými podhledy. Vnitřní i fasádní omítky vápenné hladké, bez venkovních obkladů. Vnitřní keramické obklady provedeny v koupelně a na WC. Podlahy obytných místností jsou opatřeny podlahovou krytinou PVC, v ostatních místnostech převážně keramické dlažby. Dveře jsou hladké plné, okna plastová. El.instalace světelná i motorová, bleskosvod na střeše je instalován. Vytápění je zajištěno el. panely. Proveden rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody zajišťuje el.boiler.

Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Vybavení zdravotechniky tvoří sprchový kout a splachovací WC. V kuchyni je instalován el. sporák s digestoří. Ostatní vybavení chybí.

Součástí nemovitosti jsou i následující venkovní úpravy:

- přípojka elektro

- přípojka vody

- oplocení

- vrata ocelová

- vrátka z ocel.profilů

- žumpa

### Charakteristika stavby

CZCC: 	111

SKP: 	46.21.11

Typ: 	A - nepodsklepený, s jedním nadzem.podlažím

Druh konstrukce: 	Zděná

### Obestavěný prostor

Vrchní stavba 	12.40*8.80*2.80 	= 	 305.54 m3

Zastřešení 	12.40*8.80*4.70*0.5 	= 	 256.43 m3

celkem = 	 561.97 m3

### Podlaží

Označení 	Rozměry zastavěné plochy

Zastavěná 	Světlá 	Výška

plocha 	výška 	podlaží

1.n.p. - přízemí 	12.40*8.80

109.12 m2 	 2.50 m 	 2.80 m/*

Celkem: žádné podzemní a 1 nadzemní podlaží, průměrná zastavěná plocha podlaží je 109.12 m2 a prům.výška podlaží je 2.80 m.

/* výška odvozena ze sv.výšky

### Vybavení stavby

Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n).

Pol. 	Konstrukce a vybavení 		Podíl

Úroveň vybavení 	Cen.podíl 	části 	n

2. 	Svislé konstrukce

podstandard 	0.21200 	100% 	 -0.212

9. 	Vnější obklady

chybí 	0.00500 	100% 	 -0.005*1.852

10. 	Vnitřní obklady

podstandard 	0.02300 	100% 	 -0.023

11. 	Schody

chybí 	0.01000 	100% 	 -0.01*1.852

13. 	Okna

nadstandard 	0.05200 	100% 	 0.052

16. 	Vytápění

nadstandard 	0.05200 	100% 	 0.052

21. 	Instalace plynu

chybí 	0.00500 	100% 	 -0.005*1.852

26. 	Ostatní

podstandard 	0.03400 	100% 	 -0.034

-0.20204

Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4.

K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * -0.20204) = 0.8909

### Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 24, tab.2)

Hodnocený znak 	Pásmo 	Hodnota Vi

0. Typ stavby a) 	1 	 A

Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou

1. Druh stavby 	 2 	 -0.01

Dvojdomek, dům řadový

2. Provedení obvodových stěn b) 	3 	 0.00

Zdivo cihelné nebo tvárnicové

3. Tloušťka obvod. stěn 	 3 	 0.03

více jak 45 cm

4. Podlažnost c) 	1 	 0.00

Hodnota 1

Výpočet: celková zastavěná plocha všech podlaží 109.12 m2 /

zastavěná plocha 1.NP 109.12 m2 = podlažnost 1.00

5. Napojení na sítě (přípojky) 	3 	 0.00

Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku

6. Způsob vytápění stavby 	 2 	 -0.04

Lokální vytápění el. nebo plynem,

7. Zákl. příslušenství v RD d) 	3 	 0.00

Úplné - standardní provedení

8. Ostatní vybavení v RD 	 1 	 0.00

Bez dalšího vybavení

9. Venkovní úpravy 	 2 	 -0.03

Minimálního rozsahu

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD 	 2 	 0.00

Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou 	 3 	 0.01

Nad 800 m2 celkem

12. Kriterium jinde neuvedené 	 3 	 0.00

Bez vlivu na cenu

13. Stavebně- technický stav 	 3 	 0.5525

Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)

(hodnota 0.85 vynásobena koef. s=0.6+0.05 pro stáří 110 let)

Celkem * 	 	 -0.04

* hodnota 13. znaku se do sumy nezapočítává

Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = (1 + -0.04) x 0.5525 = 0.530

### Výpočet ceny objektu (§ 35 vyhlášky)

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 2.160,-

Iv: index konstrukce a vybavení 		x 0.530

It: index trhu 		x 1.000

Ip: index polohy 		x 0.760

Cena upravená uvedenými indexy 	= Kč 	 870,05

Cena za celý obestavěný prostor 561.97 m3 	= Kč 	 488.940,87

Rodinný dům se šikmou střechou č.p.1216 	Cena celkem Kč 	 488.942,-

## 5) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.822

Oceněno podle § 35 vyhlášky.

### Popis

Jedná se o nepodsklepený, přízemní rodinný dům se sklonitou střechou, kde půdního prostoru není využito jako podkroví. Dům je v užívání od roku 1906 avšak nachází se v udržovaném technickém stavu, kdy práce záchovné údržby jsou průběžně prováděny. V domě se nachází jedna bytová jednotka s dispozicí 3+1. Dům štítovou zdí navazuje na rodinný dům č.p.1216.

Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z klasických materiálů v tl.60 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce provedeny s rovnými podhledy. Vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítky stříkané bez venkovních obkladů. Vnitřní keramické obklady provedeny v koupelně a na WC. Podlahy obytných místností jsou opatřeny podlahovou krytinou PVC, v ostatních místnostech převážně keramické dlažby. Dveře jsou hladké plné, okna plastová. El.instalace světelná i motorová, bleskosvod na střeše je instalován. Vytápění je zajištěno el.panely. Proveden rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody zajišťuje el.boiler. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Vybavení zdravotechniky tvoří sprchový kout, umývadlo a splachovací WC. Vybavení kuchyně chybí. Ostatní vybavení rovněž chybí.

Součástí nemovitosti jsou i následující venkovní úpravy:

- přípojka elektro

- přípojka vody

- oplocení

- žumpa

### Charakteristika stavby

CZCC: 	111

SKP: 	46.21.11

Typ: 	A - nepodsklepený, s jedním nadzem.podlažím

Druh konstrukce: 	Zděná

### Obestavěný prostor

Vrchní stavba 	9.80*8.80*2.80+9.20*5.00*3.40 	= 	 397.87 m3

Vrchní stavba 	9.80*8.80*4.70*0.5+9.20*5.00*

2.50*0.5 	= 	 260.16 m3

celkem = 	 658.04 m3

### Podlaží

Označení 	Rozměry zastavěné plochy

Zastavěná 	Světlá 	Výška

plocha 	výška 	podlaží

1.n.p. - přízemí 	9.80*8.80+9.20*5.00

132.24 m2 	 2.50 m 	 2.80 m/*

Celkem: žádné podzemní a 1 nadzemní podlaží, průměrná zastavěná plocha podlaží je 132.24 m2 a prům.výška podlaží je 2.80 m.

/* výška odvozena ze sv.výšky

### Vybavení stavby

Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n).

Pol. 	Konstrukce a vybavení 		Podíl

Úroveň vybavení 	Cen.podíl 	části 	n

2. 	Svislé konstrukce

podstandard 	0.21200 	100% 	 -0.212

9. 	Vnější obklady

chybí 	0.00500 	100% 	 -0.005*1.852

10. 	Vnitřní obklady

podstandard 	0.02300 	100% 	 -0.023

11. 	Schody

chybí 	0.01000 	100% 	 -0.01*1.852

13. 	Okna

nadstandard 	0.05200 	100% 	 0.052

16. 	Vytápění

nadstandard 	0.05200 	100% 	 0.052

21. 	Instalace plynu

chybí 	0.00500 	100% 	 -0.005*1.852

23. 	Vybavení kuchyní

chybí 	0.00500 	100% 	 -0.005*1.852

26. 	Ostatní

podstandard 	0.03400 	100% 	 -0.034

-0.2113

Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4.

K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * -0.2113) = 0.8859

### Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 24, tab.2)

Hodnocený znak 	Pásmo 	Hodnota Vi

0. Typ stavby a) 	1 	 A

Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou

1. Druh stavby 	 2 	 -0.01

Dvojdomek, dům řadový

2. Provedení obvodových stěn b) 	3 	 0.00

Zdivo cihelné nebo tvárnicové

3. Tloušťka obvod. stěn 	 3 	 0.03

více jak 45 cm

4. Podlažnost c) 	1 	 0.00

Hodnota 1

Výpočet: celková zastavěná plocha všech podlaží 132.24 m2 /

zastavěná plocha 1.NP 132.24 m2 = podlažnost 1.00

5. Napojení na sítě (přípojky) 	3 	 0.00

Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku

6. Způsob vytápění stavby 	 2 	 -0.04

Lokální vytápění el. nebo plynem,

7. Zákl. příslušenství v RD d) 	3 	 0.00

Úplné - standardní provedení

8. Ostatní vybavení v RD 	 1 	 0.00

Bez dalšího vybavení

9. Venkovní úpravy 	 3 	 0.00

Standardního rozsahu a provedení

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD 	 2 	 0.00

Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou 	 3 	 0.01

Nad 800 m2 celkem

12. Kriterium jinde neuvedené 	 3 	 0.00

Bez vlivu na cenu

13. Stavebně- technický stav 	 3 	 0.5525

Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)

(hodnota 0.85 vynásobena koef. s=0.6+0.05 pro stáří 110 let)

Celkem * 	 	 -0.01

* hodnota 13. znaku se do sumy nezapočítává

Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V13 = (1 + -0.01) x 0.5525 = 0.547

### Výpočet ceny objektu (§ 35 vyhlášky)

Základní cena za m3 obestavěného prostoru 	= Kč 	 2.160,-

Iv: index konstrukce a vybavení 		x 0.547

It: index trhu 		x 1.000

Ip: index polohy 		x 0.760

Cena upravená uvedenými indexy 	= Kč 	 897,96

Cena za celý obestavěný prostor 658.04 m3 	= Kč 	 590.890,44

Rodinný dům se šikmou střechou č.p.822 	Cena celkem Kč 	 590.894,-

# C. REKAPITULACE

1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 	Kč 	 3.040.813,-

2) Orná půda (BPEJ 02110) 	Kč 	 46.976,-

3) Venkovní úpravy 	Kč 	 286.900,-

4) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.1216 	Kč 	 488.942,-

5) Rodinný dům se šikmou střechou č.p.822 	Kč 	 590.894,-

Zjištěná výsledná cena dle cenových předpisů 	Kč 	 4.454.525,-

Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky 	Kč 	 4.454.530,-

Slovy: Čtyřimilionyčtyřistapadesátčtyřitisícepětsettřicet Kč

Stanovení ceny obvyklé :

Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitostí, inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a konzultací s realitními kancelářemi. V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitostí v dané lokalitě za určité období, které by nemělo přesáhnout délku 1 roku.

Dle části „C“ výpisu z katastru nemovitostí – LV č.2686  pro katastrální území a obec Rohatec,   okres  Hodonín,  vázne na oceňované nemovitosti omezení dispozičních práv a to  Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti pro Exekutorský úřad Ostrava, č.j. 043 EX 612/2015 ze dne 19.08.2015 a další právní vady na listu vlastnictví uvedené.

Oceňované objekty  rodinných  domů  se nachází mimo  zastavěnou část obce, poblíž ulice Soboňky,   bez  občanské vybavenosti v dosahu pěší chůze.     Objektům bylo přiděleno číslo popisné 1216 a 822. Jsou napojeny na přípojku elektro a vodu.  Odpadní vody jsou svedeny do žumpy.   Rodinné domy   jsou  přízemní, nepodsklepené,  se sedlovým  krovem, kde půdního prostoru není využito jako podkroví.   V každém domě se nachází jeden byt s dispozicí 3+1.

V obci Rohatec a okolí  jsou nabízeny k prodeji následující obdobné nemovitosti:

(viz přílohy)

- RD Strážnice, okres Hodonín,  s dispozicí 3+1,

(11 km od Rohatce)

užitná plocha 130 m2, přízemní, nepodsklepený,

vytápění lokální na zemní plyn,

dům po rekonstrukci v r.2013, okna plastová, nová koupelna,

pozemek 231 m2

(8 460,- Kč/m2)                                                                             cena      1 100 000,- Kč

- RD Hodonín, v centru města,  (7 km od Rohatce) o velikosti  3+1,

užitná plocha 200 m2,  přízemní, podsklepený, bez podkroví,

topení ústřední na zemní plyn, velmi dobrý technický stav,

pozemek 136 m2

(9 500,- Kč/m2)                                                                            cena        1 900 000,- Kč

- RD Vacenovice, (11 km od Rohatce)    o velikosti 2+1,

užitná plocha 120 m2, přízemní, podsklepený, bez podkroví,

původní technický stav před rekonstrukcí,

odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace,

pozemek 1146 m2

(9 900,- Kč/m2)                                                                         cena       1 190 000,- Kč

- RD Rohatec, okres Hodonín,  o velikosti 3+1,

užitná plocha 124 m2, dům po rekonstrukci v r.2008,

přízemní, včetně podkroví, nové rozvody, kuchyň,

soc.zařízení i střešní krytina,

pozemek 381 m2

(13 300,- Kč/m2)                                                                        cena       1 650 000,- Kč

Po provedené celkové analýze nemovitosti a na základě dlouhodobého sledování realitního trhu regionu, s přihlédnutím k současným podmínkám, aktuálním cenám na trhu nemovitostí a se zřetelem na výše uvedená zjištění, s přihlédnutím k místním podmínkám polohy, charakteru nemovitosti a skutečnosti, že objekty se  nachází v udržovaném technickém stavu s rozsáhlými pozemky,  v lokalitě  kde obdobné nemovitosti se nabízí  v rozpětí mezi 8 460,- Kč/m2 do 13 300,- Kč/m2,

odhaduji cenu obvyklou oceňovaných nemovitostí při středu tohoto rozpětí

ve výši  10 900,- Kč/m2,  tj. 10 900,- Kč/m2  x  132 m2  +  10 900,- Kč/m2  x  109 m2,

tj. celkem po zaokrouhlení :

2 630 000,- Kč

Pozn.

Znalci nejsou známa žádná další práva, ani povinnosti s nemovitou věcí spojené, které nezaniknou prodejem nemovité věci z dražby a proto není provedeno jejich ocenění v tomto znaleckém posudku.

V Ostravě, dne 29.února 2016

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.4.1984, č.j. Spr. 2029/84, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 14539-039/16.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

Jaromír Klein

Hlavní třída 565/77

708 00 Ostrava - Poruba

software PC.System Olomouc